Опросный лист для подбора теплогенератора

| 1 | Modell des Warmlufterzeugers Модель теплогенератора |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Brennstoffsart Вид топлива Type of fuil | Gas Газ Gas |  | Öl Дизель Oil |  | Altöl Отработанное масло Used oil |  |
| 3 | abgegebene Leistung (kWt) Полезная мощность output |  |
| 4 | Luftdruck (Pa) Давление воздуха Air pressure |  |
| 5 | Volumenstrom ( м 3 / h ) Расход воздуха Air volume |  |
| 6 | Temperaturparameter (t0) Температурные параметры Temperature parameter |
|  | Eintrittstemperatur (ºС) Т на входе Intake air temperature |  |
|  | Ausgangstemperatur (ºС) Т на выходе Outlet temperature |  |
|  | ∆ t0 (ºС) дельта Т Delta T |  |
|  | Raumtemperatur (ºС) Т в помещении Room temperature |  |
|  | min Aussentemperatur (mit Hinweis der Region) (ºС) Т минимальная уличная Min. outside temperature |  |
| 7 | Warmlufterzeugersausfuehrung Исполнение теплообменника Construction of the heater | schwarzen stahl чёрная сталь carbon steel |  | edelstahl нержавеющая сталь stainless steel |  |
| 8 | Ausführung Исполненеие construction | Mit Ausblashaube с крышкой with top cover |  | ohne Ausblashaube (kanal) без крышки (канальный) without top cover |  |
| 9 | Ausführung Исполненеие construction | senkrecht вертикальное vertical |  | waagerecht горизонтальное horizontal |  |
| 10 | waagerechte Ausführung Для горизонтального исполненния Horizontal construction | LL (Luft nach links) выдув влево air on left side |  | LR (Luft nach rechts) выдув вправо air on right side |  |
| 11 | Kondensatablauf Отвод конденсата Condensate drain | benötigt нужен needed |  | unbenötigt не нужен not needed |  |
| 12 | Ventilator Вентилятор fan | 1-stufige 1 ступенч. 1-ary |  | 2-stufige 2 ступенч. 2-ary |  |
| 13 | Luftansaugsgitter Воздухозаборные решетки Inlet grill | benötigt нужны needed |  | unbenötigt не нужны not needed |  |
| 14 | Brenner Горелка burner | 1-stufige 1ступенч. 1-ary |  | 2-stufige 2 ступенч. 2-ary |  | modulierte модулир. modulated |  |
| 15 | sonstige Bedingungen Прочие условия Miscellaneous terms |  |
| 16 | Gegebenheiten des Gebäudes / Raum ( m ) Размеры помещения Data of the building / room ( metres ) Angaben zur Isolierung Теплоизоляция в помещении Data of the insulation | Länge длина length Breite шириа width Höhe высота Height Gut хорошо Good Schlecht плохо Bad Nicht isoliert (Glas) Не изолированно Not insulated Folie целофан foil |
| 17 | Angaben zum Luftwechsel Воздухообмен в помещении Data of air change | Gut geschlossene Halle Полностью закрытый цех (окна и двери закрыты) Good closed hall |  |
|  |  | Geschlossene Halle Не полностью закрытый цех (окна и двери могут быть открыты) Closed hall |  |
|  |  | Hallen mit viel Fugen Цех с большим кол-вом соединений (имеются трещины в стенах, бетонные плиты неплотно прилегают друг к другу). Hall with splices |  |
|  |  | Halle mit viel Lüftung Цех с вентиляцией Hall with many ventilation |  |
|  |  | Werkstatt mit großem Tor Цех с большими воротами Factory with big gates |  |
| 18 | Luftfeuchte des Raumes ( % ) Влажность в помещении Humidity of the room |  |
| 19 | Preis des Warmlufterzeugers Цена теплогенератора Price of the heater |  |